## Slide 1
SEMINARSKI RAD
STRUKTURE I REŽIMI RADA ELEKTROENERGETSKIH SISTEMA
Konvertor tokova snaga: polarne koordinate
Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Odsjek za automatiku i elektroniku
Sarajevo, jul 2026.
Azra
Azra Hasanić

## Slide 2
Sadržaj
  Uvod
  Proračun tokova snaga
  Korišteni softverski alati
  Implementacija programskog koda
  Rezultati i testiranje programa
  Zaključak

## Slide 3
UVOD
Proračun tokova snaga - omogućava odredbu statičkog stanja mreže, to jeste proračun napona svih čvorova, faznih uglova napona, te tokova aktivnih i reaktivnih snaga kroz elemente mreže.
3/11
Problem: dTwin platforma zahtijeva deklarativne modele .dmodl, dok su mrežni podaci najčešće dostupni u MATPOWER .m formatu.
Rješenje: dTwin plugin koji vrši sintaksnu i strukturnu transformaciju podataka direktno mapirajući mrežu kroz polarne koordinate.

## Slide 4
PRORAČUN TOKOVA SNAGA
  Jacobijan matrica: Izračunata preko parcijalnih derivacija po modulu (V) i uglu (δ).
  Y-bus: Formirana pomoću admitansi grana i transformatorskih prenosnih odnosa
4/11
  Slack (balansni) čvor: referentni čvor kojem su zadani magnituda napona V i fazni ugao δ (obično δ = 0◦).
  PV (generatorski) čvorovi: čvorovi u kojima su poznati aktivna snaga injektiranja P i magnituda napona V .
  PQ (potrošački) čvorovi: čvorovi u kojima su poznati aktivna i reaktivna snaga injektiranja P i Q).

## Slide 5
  natID
  Visual Studio
mpc.bus,
mpc.gen,
mpc.branch
KORIŠTENI SOFTWARE-SKI ALATI
5/11
CMake
Variables,
Init,
Equations
MATPOWER
dTwin

## Slide 6
IMPLEMENTACIJA PROGRAMSKOG KODA
6/11
  Parsiranje (.m): Liniju po liniju (Stream-based), uz automatsko filtriranje komentara ( %) unutar blokova.
  Asinhroni rad (Threads): Računski proces izmješten je u radnu nit (std::thread) kako bi se spriječile smetnje rada dTwin interface-a.
  Optimizacija (Sparse matrice): Korištenje natID::SparseMatrix modula za alokaciju isključivo nenultih elemenata Y-matrice, čime se štedi memorija.
  Integracija i GUI: Prozor nasljeđuje nat::UI::Dialog, koristi nat::IO::Path za validaciju putanja i nat::TaskProgress za prikaz progresa u statusnoj traci.
Primjer kreiranja i popunjavanja sparse matrice

## Slide 7
IMPLEMENTACIJA PROGRAMSKOG KODA
7/11
Struktura direktorija i organizacija izvornog koda:
CMake konfiguracija za kompatibilnost sa različitim OS

## Slide 8
REZULTATI
8/11

## Slide 9
REZULTATI
9/11

## Slide 10
ZAKLJUČAK
10/11
  Uspješno implementiran softverski konvertor tokova snaga.
  Implementirana multithreaded arhitektura.
  Obezbijeđena cross-platform kompatibilnost kroz CMake.
  Generisani modeli omogućavaju dTwin okruženju stabilnu i brzu konvergenciju ka naponima čvorova.

## Slide 11
HVALA NA PAŽNJI!